Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowego Nr MGOPS.FE.503.29.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i montażem mebli wdł. specyfikacji, do miejsca docelowego tj.: 63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 9 oraz udzielenie gwarancji na wykonane zamówienie – 36 miesięcy.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- Zestaw mebli kuchennych:

Korpus z płyty wiórowej (kolor biały), fronty wykonane z płyty MDF o gr. 18mm (front lakierowany, kolor biały), gwarancja na fronty – 5 lat, blat o grubości 38mm.

Moduły górne z zawieszkami regulowanymi – wysokość 720mm, moduły dolne na regulowanych nóżkach 100mm – wysokość 820 mm. Głębokość modułów: dolnych 580 mm,    górnych: 350mm. Listwy zakończeniowe (2 szt.), listwa kątowa (1 szt.) do blatów 38mm. Konstrukcja modułów i tylne ściany modułów w kolorze białym (HDF 3mm).

Zawiasy z zbudowanym cichym domykiem (dotyczy  wyłącznie szafek dolnych), do szafki narożnej zawias GTV 165 stopni szeroki kąt,  przy szafkach  uchwyty rozstaw do ustalenia z Zamawiającym, w ilości widocznej na projekcie,

System szuflad w układzie: 1 niska (z uniwersalnym wkładem na sztućce) + 2 wysokie,  uszczelki cokołów, listwa montażowa do szafek górnych.

Meble złożone z dwóch segmentów usytuowanych na dwóch przylegających ścianach.

Na pierwszej ścianie:

6 szafek wiszących zamykanych – według projektu:

-szafka 1 o szer. 450mm

-szafka 2 o szer. 450mm

-szafka 3 o szer. 600mm

-szafka 4 o szer. 450mm

-szafka 5 o szer. 600mm

-szafka 6 o szer. 400mm

Każda z szafek ma zawierać dwie półki.

5 szafek podblatowych:

-szafka 1 narożnikowa o wym. 900x900 mm, (przeznaczona pod zlew jednokomorowy z ociekaczem), z jedną  półką,

-szafka 2 o szer. 600 mm, segment trzech szuflad podblatowych,

-szafka 3 o szer.450mm przeznaczona na zmywarkę do zabudowy o wym. szer. 446mmx gł. 550 mm

-szafka 4 o szer. 600 mm, segment trzech szuflad podblatowych,

-szafka 5 o szer. 400 mm, z dwoma półkami.

Na drugiej ścianie

-szafka 1 o szer. 600 mm przeznaczona na płytę indukcyjną  z piekarnikiem w zabudowie, z frontem uchylnym bez szuflady,

-szafka 2 o szer. 300mm, z dwoma półkami

Kolor modułów: biały, uchwyty: czarny połysk/mat, kolor blatu: drewnopodobny, do akceptacji przez Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wymiary: zgodnie z projektem:

- Zestaw mebli: szafa i regał, szafka łazienkowa, stół, krzesło, kanapa/sofa:

- Szafa z drzwiami przesuwnymi:

Korpus wykonany z płyty wiórowej  (kolor drewnopodobny), fronty wykonane z płyty MDF o gr. 18mm (front lakierowany, kolor biały), gwarancja na fronty – 5 lat. Tylne ściany modułów w kolorze białym (HDF 3mm). Drzwi szafy zamykane w systemie drzwi przesuwnych, 3 szt, okucie: rączki, kolor szampan.

Wymiary: zgodnie z projektem:

- Regał z półkami:

Korpus wykonany z płyty wiórowej, otwarty, płyta gr. 18mm, kolor: drewnopodobny/biały do ustalenia z Zamawiającym.

Wymiary: zgodnie z projektem:

Wymiary: szafa z drzwiami przesuwnymi i regał z półkami (głębokość mebli):

- Szafka łazienkowa:

Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej o zwiększonej odporności na wilgoć (kolor: biały, szary, drewnopodobny do uzgodnienia), drzwi pełne, uchwyty (kolor: czarny połysk/mat do uzgodnienia), 3 półki.

Wymiary: gł: 400mm, szer: 400mm, wys:1800mm.

- Stół:

Blat stołu wykonany  płyty HDF/meblowej gr. 360mm, kolor: drewnopodobny, krawędzie wykończone obrzeżem z PCV., nogi stołu okrągłe o średnicy dobranej do ciężaru blatu, z regulacją wysokości, 75, 80, 85, kolor: biały

Wymiary: gł: 1000mm, długość:2450mm

- Krzesło: (12szt)

Z drewna litego, sosnowego, z oparciem, wysokość dopasowana do wysokości stołu, kolor biały.

- Kanapa/sofa: (2szt)

Bez funkcji spania, materiał obicia: plamoodporny, Pokrycie wierzchnie stałe, jednokolorowe,(szary/granat/do akceptacji), nóżki mebla : drewniane/kolor do akceptacji. Wypełnienie siedziska i oparcia: pianka poliuretanowa i bonel sprężynowy/pianka poliuretynowa

Wymiary: wysokość całkowita 700 mm (dopuszczalne +200 mm), szerokość: 1400mm (dop. +400mm), głębokość: 700 mm (dop. +300mm).